## Slide 1: UAV Serial Switch
Stefanie Schmidiger
Notes: Ich begrüsse euch zur Zwischenpräsentation meiner Vertiefungsarbeit1 mit dem Titel «UAV Serial Switch»

## Slide 2: Inhalt
Ausgangslage
Vorarbeit von Andreas Albisser
Aufgabenstellung
Hardware
  Prozessorwahl
  Schema und Layout
Software
  Inbetriebnahme der Vorarbeit
  Softwarekonzept
Projektplan / Nächste Schritte
Notes: Übersicht um was es geht

## Slide 3: Ausgangslage
Notes: Für die Firma Aeroscout
  Auf Entwicklung von Drohnen spezialisiert
UAV = unmanned aerial vehicle = Drohne
In diesem Projekt geht es um die Datenübertragung zwischen Bodenstation und Drohne
Momentan:
  Daten (z.B. Kommandos) werden generiert und direkt ans Modem weitergegeben -> Gemixt -> Antenne
Modem: Ultra Long Range Radio Modem RFD868x
MEHR FLEXIBILITÄT!!!!!!!!!!!!!!!!
Probleme:
Datenpakete gehen verloren
Nur je ein Gerät pro Modem
Nur ein Kanal kann verwendet werden (Funk) -> evt ists schneller via GPRS

## Slide 4: Vorarbeit von Andreas Albisser
Notes: Nimmt Rohdaten entgegen in Form von Bytes, verpackt sie und versendet sie über konfigurierten Kanal -> entpacken, Rohdaten ausgeben
UAV = unmaned aerial vehicle
Flexible Plattform
Konfigurierbar:
  Baudraten
  Auf welchem Kanal werden sie ans Modem weitergegeben
  Paketgrösse
  Acknowledge
  Resend-Intervall
  Resend-Versuche
  Maximaler Durchsatz pro Modem
Teensy = Arduino IDE
Namesgebung:
  Device = Rohdaten, Bytes
  Wireless = Pakete
  USB Input oder RS232 Input

## Slide 5: Vorarbeit von Andreas Albisser
Notes: Rot = Bodenstation
Grau = Drohne
Warten bis Paket voll oder vorkonfigurierte maximale Zeitdauer
https://www.websequencediagrams.com/
Code:
title UAV Serial SwitchDevice 1->Teensy 1: BytestreamTeensy 1 -> Teensy 1: Generate packageTeensy 1->Wireless 1: Data package 1Wireless 1 --> Wireless 2: Data package 1Wireless 2 -> Teensy 2: Data package 1Teensy 2 -> Teensy 2: Extract data from packageTeensy 2 -> Device 2: BytestreamTeensy 2 -> Wireless 2: Ack package 1Wireless 2 --> Wireless 1: Ack package 1Wireless 1 -> Teensy 1: Ack package 1

## Slide 6: Aufgabenstellung
Hardware:
  Debugging Schnittstelle
  Leistungsfähigerer Prozessor mit mehr Speicher
  UART Hardware Flow Control
  SD Karte für Konfiguration und Logging
  Feldtauglichkeit
Software:
  Betriebssystem: FreeRTOS
  Shell/Command Interface
  Behandlung verlorener Datenpakete
  Konfiguration und Logging auf SD Karte
  (Verschlüsselung)
Notes: Teensy = Kleines Development Board für ARM Prozessor

## Slide 7: Vorgehen
Hardware:
  Wahl eines Development Boards
  Schema + Layout
Software:
  Inbetriebnahme
  Hello World
  Analyse Softwarekonzept von Andreas Albisser
  Neues Softwarekonzept erstellen
  Implementierung Softwarekonzept

## Slide 8: Hardware – Development Board
Teensy 3.5
On-board SD Kartenslot
Pins sind abwärtskompatibel
512K Flash, 192K RAM, 4K EEPROM
FreeRTOS schon konfiguriert
RNG
SWD Debugging Interface vorhanden, aber…
Teensy 3.2
Keine SD Karte
256K Flash Memory, 64K RAM, 2K EEPROM
Serial.print()
Notes: Teensy = kleines leistungsstarkes und günstiges Development Board

## Slide 9: Hardware - Debugging
SWD Pins vorhanden
MKL02Z als Bootloader/Interface
nRESET auf GND ziehen, aber MKL02Z kommuniziert weiter
Lösung: entfernen des MKL02Z
Notes: Versuch:
Keine Zerstörung der Hardware, sodass ich Teensy noch mit Arduino DIE gebrauchen kann
Reset Leitung des MKL02Z auf GND ziehen
Messung des Datensignals zwischen MK64 und dem Bootloader
2. Versuch:
Entfernung des MKL02Z, keine Garantie mehr, keine Arduino DIE

## Slide 10: Hardware - Debugging
nRESET auf GND ziehen, aber MKL02Z kann nicht zum Schweigen gebracht werden
Lösung: entfernen des MKL02Z und Pull-Up für Reset Signal
SCK
SDA

## Slide 11: Hardware – Teensy Adapter Board
Pins des Teensy 3.5 sind abwärtskompatibel zum Teensy 3.2
SWD Debugschnittstelle
GND Header und 3.3V Header
Kein HW Flow Control
Notes: Footprint

## Slide 12: Software - Inbetriebnahme
Notes: Installation der Entwicklungsumgebung und aller verwendeten Libraries
Konfiguration als Defines in einem Header File
Kompilieren und herunterladen der SW um Änderungen vornehmen zu können

## Slide 13: Software – Hello World
Kinetis Design Studio IDE 3
Processor Expert zum Aufsetzen der Hardware
FreeRTOS
Blinky Task
ini File von SD Karte auslesen
Shell
SPI Handler

## Slide 14: Software – SPI zu UART Konverter
Notes: Kommunikation mit SPI to UART Konverter

## Slide 15
Notes: Komplex
viele Tasks

## Slide 16: Software - Konzept

## Slide 17: Software - Vorgehen
Daten werden an dieselbe Schnittstelle zurückgesendet -> Echo am seriellen Terminal

## Slide 18: Software - Vorgehen
Package Extractor:
Abwarten bis Paket vollständig empfangen
Rückversand des empfangenen Pakets an dieselbe Schnittstelle -> Echo
Kein Acknowledge

## Slide 19: Software - Vorgehen
Package Generator
Abwarten bis genügend (Roh-)Daten vorhanden
Generierung und Versand eines Pakets

## Slide 20: Projektplan

## Slide 21: Fragen?

## Slide 22: Vorarbeit von Andreas Albisser
Notes: RS232 = +-12V
UART = 0…5V